## Slide 1: آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
نبـرد حبیبـی )عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک(
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

## Slide 2
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
جایگاه مکانیک شکست تصادفی
برخی توزیع های مهم آماری
معادلات دیفرانسیل حاکم بر رشد ترک
مدل های تصادفی فرآیند انتشار ترک خستگی
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
سرفصل مطالب

## Slide 3
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
جایگاه مکانیک شکست تصادفی
مقاومت مواد، مقاومت مصالح یا مکانیک مواد بخشی از علم مواد است که به مطالعه استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. تحلیل و طراحی هر سازه معلوم شامل محاسبه تنش‌ها و تغییر شکلهاست.
در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن دراستقامت ورزیدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالی بدون شکست است.
مکانیک شکست یا مکانیک ترک شاخه‌ای از مکانیک جامدات می‌باشد که به بررسی ایجاد و گسترش ترک در جامدات (و سازه‌ها) و نحوه تأثیر آن بر تغییر شکل و احیانا زوال سازه می‌پردازد. این موضوعات از هر دو منظر مکانیک محیط‌های پیوسته و محیط‌های گسسته مورد مطالعه قرار گرفته و می‌گیرد.
کاربرد این علم و نتایج آن در طراحی کشتی، سازه‌ها به ویژه سازه‌های بتنی، ژئوفیزیک و زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک می‌باشد.
مکانیک شکست تصادفی : پارامترهای قطعی و پارامترهای دارای عدم قطعیت

## Slide 4
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
برخی توزیع های مهم آماری
معرفی مفاهیم کاربردی
تابع توزیع احتمال
(تابع توزیع تجمعی، CDF)
انحراف استاندارد
تابع چگالی احتمال PDF
گشتاور آماری اول یا مقدار میانگین تابع تصادفی
( در مرکز سطح یا مرکز گرانش تابع چگالی
احتمال حول محور x قرار دارد)
گشتاور آماری دوم یا مقدار مربع میانگین تابع تصادفی و گشتاور اینرسی سطح
محدود شده توسط تابع چگالی احتمال حول محور x=0 می باشد.
گشتاور آماری دوم تابع تصادفی حول مقدار میانگین واریانس تابع تصادفی نام دارد و گشتاور اینرسی سطح محدود حول محور می باشد.
تابع تصادفی نسبت به زمان با مقادیر تصادفی در زمان های مختلف

## Slide 5
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
توزیع های آماری کاربردی در رشد ترک
توزیع نرمال (شامل نرمال یک طرفه)
توزیع نرمال کوتاه شده
توزیع لوگ نرمال
توزیع ریلی
توزیع یکنواخت
توزیع ویبال
برخی توزیع های مهم آماری

## Slide 6
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
توزیع های آماری کاربردی در رشد ترک
توزیع نرمال (شامل نرمال یک طرفه)
برخی توزیع های مهم آماری
تابع چگالی احتمال
انحراف استاندارد
مقدار میانگین
68/285 درصد داده ها بین قرار دارند. همچنین 95/45 درصد داده ها بین قرار داشته و 99/73 درصد داده ها نیز در فاصله ی مقدار میانگین به اضافه و منهای سه برابر انحراف استاندارد واقع هستند.

## Slide 7
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
توزیع های آماری کاربردی در رشد ترک
توزیع نرمال کوتاه شده (تقارن نیاز نیست)
برخی توزیع های مهم آماری
تابع چگالی احتمال

## Slide 8
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
توزیع های آماری کاربردی در رشد ترک
توزیع لوگ نرمال
برخی توزیع های مهم آماری
تابع چگالی احتمال

## Slide 9
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
توزیع های آماری کاربردی در رشد ترک
توزیع ریلی
برخی توزیع های مهم آماری
تابع چگالی احتمال

## Slide 10
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
توزیع های آماری کاربردی در رشد ترک
توزیع یکنواخت
برخی توزیع های مهم آماری
تابع چگالی احتمال
توزیع یکنواخت پیوسته یا توزیع مستطیلی، خانواده ای از توزیع های احتمالاتی متقارن است به طوری که برای هر عضو خانواده، تمام بازه های با طول یکسان به طور احتمالی یکسان بر روی توزیع پشتیبانی می شوند.

## Slide 11
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
توزیع های آماری کاربردی در رشد ترک
توزیع ویبال
برخی توزیع های مهم آماری
تابع چگالی احتمال
توزیع ویبال به طور گسترده در مسایل مواد و مکانیک خصوصاً در رشد ترک مورد استفاده قرار می گیرد. در اکثر حالت ها، داده های آزمایشگاهی حقیقی به خوبی با این توزیع انعطاف پذیر تقریب زده می شوند.
پارامتر شکل
پارامتر مقیاس

## Slide 12
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
رشد ترک تصادفی
معادلات دیفرانسیل حاکم بر رشد ترک
مدل ناسگرو
موادی که به بسته شدن ترک دارای حساسیت کمتری هستند.
تابع بازشدن ترک جهت مشارکت در تحلیل بسته شدن ترک خستگی

## Slide 13
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
رشد ترک تصادفی
معادلات دیفرانسیل حاکم بر رشد ترک
معادلات فورمن
طول ترک بحرانی
ثابت های ماده که از داده های آزمایشگاهی به دست می آیند.
معادله دیگر رشد ترک

## Slide 14
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
رشد ترک تصادفی
مدل های تصادفی فرآیند انتشار ترک خستگی
مدل اصلاح شده پاریس – اردوغان توسط البر در سال 1969

## Slide 15
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
رشد ترک تصادفی
مدل های تصادفی فرآیند انتشار ترک خستگی
مدل قانون توانی یانگ
فاکتور تصادفی
ثابت هایی هستند که با توجه به مشاهدات
رشد ترک ارزیابی می شوند.
توزیع احتمالاتی زمان تصادفی تا رسیدن به اندازه طول ترک داده شده
انحراف استاندارد لگاریتم پیوسته فاکتور تصادفی
عمر سرویس میانگین برای ترک تا رسیدن به طول ترک مورد نظر
تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی نرمال استاندارد
پارامتر زمان پنهان مرتبط به انحراف استاندارد
احتمال گسترش ترک

## Slide 16
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
رشد ترک تصادفی
مدل های تصادفی فرآیند انتشار ترک خستگی
مدل چند جمله ای مرتبه دوم
متغیر تصادفی یکپارچه
انحراف استاندارد لگاریتم متغیر تصادفی یکپارچه
مقدار میانگین لگاریتم متغیر تصادفی یکپارچه

## Slide 17: نظريه قابليت اعتماد (اطمینان) شاخه‌اي از تئوري عمومي احتمالات است كه طي دهه‌هاي اخير كاربرد زيادي در علوم مهندسي پيدا كرده است. اين نظريه داراي چارچوبي منطقي است كه با احتساب و تجزيه و تحليل عدم قطعيت‌هاي ناشي از طبيعت آماري مسائل مهندسي به كمك روش­هاي رياضي، امكان ارزيابي ايمني واقعي يك سيستم را فراهم مي‌سازد.
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
عدم قطعيت‌هاي موجود در تحليل خستگي سكوهاي دريايي
عوامل متعددي در اندازه ترك بوجود آمده در يك اتصال لوله‌اي از يك سكوي دريايي، دخالت دارند ولي نمي‌توان همواره آنها را به صورت قطعي و مسلم تعيين نمود و در اكثر اوقات در برآورد اين عوامل عدم قطعيت‌هاي متعددي دخالت دارند. با توجه به تحقیقات مروری در این زمینه، مهمترين پارامترهاي عدم قطعيت در خستگی و رشد ترک شامل عدم قطعیت­های ناشی از نقایص اولیه و ثوابت معادله پاریس، عدم قطعیت تنش نقطه حاد و فاکتور شدت تنش و شدت تنش آستانه را نام برد و از عدم قطعیت­های معروف سکوهای دریایی می­توان به عدم قطعیت­های امواج و حالتهای دریایی، عدم قطعیت ناشی از نتایج تحلیل سازه و عدم قطعیت ناشی از بارگذاری هیدرودینامیکی و دامنه تنش معادل اشاره نمود.
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی

## Slide 18
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
نحوه تأثير عدم قطعيت‌ها بر ضابطه رشد ترك
ضابطه رشد ترك معادله‌اي شبيه رابطه پاريس مي‌باشد:
از بين عدم قطعيت‌هاي معرفي شده برخي از آنها نظير عدم قطعيت ثوابت پاريس، عدم قطعيت ناشي از نواقص اوليه، عدم قطعيت فاكتور شدت تنش و عدم قطعيت تنش نقطه حاد به طور صريح در رابطه بالا دخالت دارند. واضح است كه بقيه عوامل عدم قطعيت‌، به طور ضمني در رابطه مذكور دخالت دارند. در تحلیل قابليت اعتماد، مدل­كردن همه عدم قطعيت‌ها كاري بسيار دشوار و بعضاً امكان‌ناپذير مي‌باشد و لذا مي‌بايست مؤثرترين عوامل شناسايي شده و در مدل اصلي قابليت اعتماد درنظرگرفته شود.
تابع حد نهايي
در محاسبات قابليت اعتماد، ابتدا بايد يك تابع حدنهايي مناسب درنظرگرفته می­شود. اين تابع مي‌تواند شرايط سرويس‌دهي مثل عدم تجاوز خيز وسط دهانه تيرسقف در ساختمان­ها از حدي مجاز، شرايط مقاومت سازه‌اي مثل عدم ايجاد مفصل پلاستيك در يك سازه، و يا شرايط عملكرد يك سازه تحت اثر خستگي را لحاظ نمايد كه به هر يك از حالت‌هاي در نظرگرفته شده مانند موارد فوق، يك مود خرابي گفته مي‌شود.
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی

## Slide 19
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
تابع حد نهايي
در محاسبات قابليت اعتماد، ابتدا بايد يك تابع حدنهايي مناسب درنظرگرفته می­شود. اين تابع مي‌تواند شرايط سرويس‌دهي مثل عدم تجاوز خيز وسط دهانه تيرسقف در ساختمان­ها از حدي مجاز، شرايط مقاومت سازه‌اي مثل عدم ايجاد مفصل پلاستيك در يك سازه، و يا شرايط عملكرد يك سازه تحت اثر خستگي را لحاظ نمايد كه به هر يك از حالت‌هاي در نظرگرفته شده مانند موارد فوق، يك مود خرابي گفته مي‌شود. در پژوهش حبیبی و همکاران، مود خرابی به صورت تجاوز نمودن عمق ترکهای خستگی رشد یافته، از یک مقدار بحرانی نظیر می باشد که تابع حدنهایی متناسب با آن به صورت زیر در نظر گرفته می شود.
ترك بحراني معمولا توسط يكي از سه معيار زير درنظرگرفته مي‌شود:
معيار سرويس‌دهي: اندازه ترك بحراني برابر ضخامت جدار لوله درنظرگرفته مي‌شود و براي­خطوط لوله‌هاي انتقال نفت وگاز مناسب است، زیرا رشد ترك در تمام طول ضخامت جداره موجب نشت سيال موجود در خطوط لوله مي‌گردد.
معيار شكست الاستيك خطي: اندازه ترك بحراني برابر اندازه ترك متناظر با KIC تعريف مي‌شود. معیار KIC به سفتي شكست يا فاكتور شدت تنش­بحراني درحالت كرنش­صفحه‌اي معروف بوده و جزئي از خواص ماده است.
معيار شكست الاستوپلاستيك: اندازه ترك بحراني برابر اندازه ترك متناظر با JICتعريف مي‌گردد. معیار JIC به انتگرال بحراني J متناظر با سفتي شكست معروف است. همچنين اين معيار را مي‌توان به صورت اندازه ترك متناظر با تعريف نمود كه به جابجايي بازشدگي نوك ترك (CTOD) در حالت بحراني معروف است.
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی

## Slide 20
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
مفهوم احتمال خرابي
پس از انتخاب تابع حد نهايي، احتمال خرابي را مي‌توان از رابطه روبرو به دست آورد:‌
كه در آن تابع چگالي توأم متغيرهاي X مي‌باشد. در حالت كلي اگر تابع حد نهايي به فرم زير در نظر گرفته شود:
كه در آن R نمادي از متغيرهاي مربوط به مقاومت سازه و Q نمادي از متغيرهاي مربوط به بارگذاري باشد، مي‌توان احتمال خرابي را از رابطه زير به دست آورد:
كه از رابطه فوق به­خوبي مي‌توان مفهوم احتمال خرابي را درك نمود، به­طوريكه خرابي يك سيستم هنگامي رخ مي‌دهد كه مقاومت سازه از بارهاي خارجي وارده كمتر شود. واضح است كه در نقطه مقابل مفهوم خرابي، مفهوم حاشيه اطمينان مطرح مي‌باشد كه در آن فضا، سيستم بدون هيچ مشكلي بكار خود ادامه مي‌دهد.

## Slide 21
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
فرمول‌بندي قابليت اعتماد بر مبناي رشد ترك‌هاي خستگي
اگر در رابطه پاریس بجاي بارگذاري تنش با دامنه ثابت، بارگذاري با دامنه متغير و يا همان طيف تنش مطرح باشد، مي‌توان از مفهوم دامنه تنش معادل استفاده نمود كه در اين صورت:
پيشنهاد كرده است كه Dw طول ساق جوش مي‌باشد.
عمق ترک بحرانی برابر ضخامت جداره در نظر گرفته می شود (ترک راه به در) و همچنین آئين‌نامه DNV نيز عمق ترك بحراني را به صورت یا
Nowak, A. S, and Collins, K. R, “Reliability of Structures”, Mc Graw-Hill, 2000.
که در آن جذر سطح زير منحني طيف تنش و m نيز همان توان معادله پاريس است كه يك ثابت مادي مي‌باشد

## Slide 22
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
فرمول‌بندي قابليت اعتماد بر مبناي رشد ترك‌هاي خستگي
Rhee, H. C, “Fracture mechanics investigation of thickness effect on fatigue life”, Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE, Vol. III, 1989.
که در آن ضريب بي‌قاعدگي ناميده مي‌شود و miها، گشتاورهاي مرتبه iام طيف تنش مي‌باشند.
رشد ترك به Y نيز بستگي زيادي دارد. پارامترY به عمق ترك يعني a بستگي دارد. علاوه برآن محاسبه Y در اتصالات لوله‌اي بسيار دشوار مي‌باشد و همچنين فرمول‌هاي موجود تنها براي اتصالات با هندسه‌هاي ساده در دسترس مي‌باشد كه در سازه‌هاي واقعي عملاً چنين اتصالاتي به­ندرت يافت مي‌شود. بنابراين براي اينكه بتوان از طرفين رابطه رشد ترك­خستگي انتگرال‌گيري نمود، تا پس از آن امكان تحلیل قابليت اعتماد ميسرگردد، فرض مي‌شود Y مستقل ازa مي‌باشد
با فرض اينكه دامنه تنش در سيكل‌هاي مختلف ثابت مي‌باشد،
كه براي فولاد دريايی، m را در حدود 3 الی 4 مي توان در نظر گرفت و لذا معمولاً همان فرمول اولي كاربرد دارد.

## Slide 23
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
فرمول‌بندي قابليت اعتماد بر مبناي رشد ترك‌هاي خستگي
تابع هدف بر مبنای پارامترهای مکانیک شکست
و از آنجايي­كه در محاسبات خستگي بايد از تنش نقطه حاد استفاده نمود، مي‌توان نوشت:
این رابطه به عنوان تابع حد نهايي در نظر گرفته مي‌شود و محاسبات قابليت اعتماد، بر مبناي آن انجام خواهد گرفت.
ضريب تمركز تنش

## Slide 24
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
مفهوم شاخص قابلیت اعتماد
Wirsching, P. H, “Fatigue under wide band random stress”, Journal of the Structural Divisions, ASCE, Vol. 98, 1980, pp. 1953-1606.
اگر متغيرهايR و Qداراي توزيع نرمال باشند، شاخص قابلیت اعتماد یا ايمني،
از رابطه زير قابل محاسبه است
که در آن تابع توزيع تجمعي نرمال استاندارد مي‌باشد. در پيوست مراجع آمار و احتمالات، مقادير مختلف داده شده است.
شاخص ايمني هاسوفر ـ ليند اصلاح شده برای متغیرهای غیرنرمال و مستقل
مبناي روش هاسوفر- لیند، انتقال متغيرهاي تصادفي نرمال به متغيرهاي تصادفي نرمال كاهش يافته و محاسبه كوتاهترين فاصله منحني حاصله از مبدأ مختصات جديد مي‌باشد

## Slide 25
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
شاخص ايمني هاسوفر ـ ليند اصلاح شده برای متغیرهای غیرنرمال و مستقل
فرمت ماتريسی اين روش را مي‌توان به­صورت گام‌هاي زير خلاصه نمود:
Jiao, G, and Moan, T, “Reliability based-fatigue and fracture design criteria for welded offshore structures”, Engineering Fracture Mechanics, Vol. 41, No.2, 1992, pp. 271-282.
1 ـ تشکیل تابع حد نهايي g(Xi)
2ـ از بين n متغير Xi ، براي (n-1) متغير نقطه طراحي اوليه انتخاب مي‌شود (كه معمولاً مقدار ميانگين متغيرها مناسب مي‌باشد) و سپس از حل معادله g=0، مقدار متغير باقيمانده n ام به دست مي‌آيد. بنابراين در اين گام ها كه نقطه طراحي اوليه مي‌باشد، به دست مي‌آيند.
3 ـ محاسبه متغيرهاي نرمال كاهش يافته Zi از رابطه و محاسبه مقدار Zi هاي متناظر با نقطه طراحي ( )
(
و بازنویسی تابع حد نهايي بر حسب Ziبه فرم
4 ـ از تابع g نسبت به متغيرهاي نرمال كاهش يافته مشتق‌گيري مي‌شود:

## Slide 26
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
شاخص ايمني هاسوفر ـ ليند اصلاح شده برای متغیرهای غیرنرمال و مستقل
5 ـ‌ اگر g خطي باشد آنگاه
و در صورت غیرخطی بودن gآنگاه
6 ـ ضرايب حساسيت از رابطه محاسبه مي‌شوند.
7 ـ نقطه طراحي جديد براي همان (n-1) متغير از رابطه
به دست مي آيد.
8 ـ مقادير نقطه طراحي براي (n-1) متغير در مختصات اصلي می باشد.

## Slide 27
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
شاخص ايمني هاسوفر ـ ليند اصلاح شده برای متغیرهای غیرنرمال و مستقل
9 ـ متغير باقيمانده n ام از معادله g=0 بدست مي‌آيد.
10 ـ گام‌هاي 3 تا 9 تكرار مي‌شوند تا هم و هم همگرا شوند.
روال كار روش ماتريسی اصلاح شده هاسوفر ـ ليند درست شبيه روش هاسوفر ـ ليند مي‌باشد كه در طي ده گام و در طي يك پروسه سعي و خطا توضيح داده شد. تنها تفاوت اين است كه بين گام‌هاي 2و 3 در روش فوق، يك گام اضافه مي‌شود و وظيفه آن تبديل متغيرهاي غيرنرمال (نظير لاگ‌نرمال، نمايي و غیره) به معادل نرمال مي‌باشد. اين تبديل براي آن دسته از متغيرها كه داراي توزيع غيرنرمال مي‌باشند، در نقطه
از روابط زير به دست مي‌آيد:
تابع چگالی احتمال برای توزیع نرمال
تابع توزيع تجمعي برای توزیع نرمال

## Slide 28
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
براي يك توزيع لاگ نرمال، انحراف معيار و ميانگين معادل نرمال در نقطه طراحي به صورت زیر است.
بنابراين براي آن دسته از متغيرهايي كه داراي توزيع غيرنرمال باشند، ابتدا معادل نرمال آنها درنقطه طراحي به دست می آید و سپس به متغيرهاي نرمال كاهش يافته تبديل مي‌شوند:
شاخص ايمني هاسوفر ـ ليند اصلاح شده برای متغیرهای غیرنرمال و مستقل

## Slide 29
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
انتخاب و مشخصات آماری متغيرهاي تصادفي پايه
عدم قطعيت‌هاي زيادي در ضابطه ترك‌هاي خستگي در اتصالات لوله‌اي سكوهاي دريايي وجود دارد، كه برخي از آنها به طور صريح و برخي ديگر به طور ضمني تأثيرگذار مي‌باشند. واضح است كه هر چه تعداد بيشتري از اين عدم قطعيت‌ها در مدل قابليت اعتماد در نظرگرفته شود، نتيجه محاسبات واقعي‌تر خواهد بود. ولي به هر حال براي عملي بودن حل مسأله تنها مي‌توان در هر تحلیل قابليت اعتماد، تعداد محدودي از اين عدم قطعيت‌ها را لحاظ نمود. پارامترهايي كه در اين مساله براي تحلیل قابليت اعتماد، به صورت پارامترهاي عدم قطعيت‌دار، درنظرگرفته مي‌شود، عبارتند از: اندازه عمق ترك اوليه، ثابت پاريس، ضريب اصلاح فاكتور شدت تنش، فاکتور تمرکز تنش و ضخامت جداره لوله ضريب اصلاح فاكتور شدت تنش
اندازه عمق ترك اوليه
ثابت پاريس
فاکتور تمرکز تنش
ضخامت جداره لوله

## Slide 30
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
انتخاب و مشخصات آماری متغيرهاي تصادفي پايه
كه در آن X1 تا X2 متغيرهاي تصادفي پايه ناميده مي‌شوند. بقيه پارامترها به صورت مقداري ثابت در نظر گرفته مي‌شود. ملاحظه مي‌شود كه تابع فوق، يك تابع غيرخطي مي‌باشد. براي پارامتر X5 توزيع نرمال و براي پارامترهاي X1 تا X4 توزيع لاگ نرمال در نظرگرفته شده و اين پارامترها به­صورت مستقل از يكديگر در نظرگرفته شده‌اند. پس شاخص ايمني بايد از روش Rackwitz-Fiessler كه براي متغيرهاي غيرنرمال و مستقل مي‌باشد، محاسبه گردد. مشخصات آماری متغیرهای تصادفی پایه نیز به شرح زیر می­باشد.
اندازه ترک اولیه
مرجع | نوع توزیع | مقدار میانگین | مقدار ضریب تغییرات
Hasofer, A. M, and Lind, N, “An exact and invariant First-Order Reliability Format”, Journal of Engineering Mechanics 100, No. Em1, pp. 111-121. | نمایی | 0/38 میلی متر | 1
Ang, A. H. S, and Tang, W. H, “Probability Concepts in Engineering Planning and Design, Vol. 2, Decision, Risk and Reliability”, Wiley, New York, 1984. Hong, Y. J, Xing, J, and Wang, J. B,“A second-order third–moment method for calculating the reliability of fatigue”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 76, 1999, pp. 597-570. | نمایی | 0/1 میلی متر | 1
Faravelli, L , “Response Surface approach for reliability analysis”, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 115, 1989, pp. 2763-2781 | لوگ نرمال | 0/73 میلی متر | 1

## Slide 31
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
انتخاب و مشخصات آماری متغيرهاي تصادفي پايه
ثابت های پاریس
ثوابت پاريس يعني C و m، جزء خواص ماده محسوب شده و بستگي به ماده مورد نظر دارند. مقدار m معمولاً در محاسبات قابليت اعتماد ثابت در نظر گرفته مي‌شود و درشرايط محيطي دريا مقدار آن توسط DNV، در صورت در دسترس نبودن اطلاعات واقعي، برابر 3/7 پيشنهاد شده است.
براي يك نوع فولاد دريايي با علامت SE702 در نتيجه انجام آزمايشات، مقدار m برابر 3.53 گزارش شده است.
Faravelli, L , “Response Surface approach for reliability analysis”, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 115, 1989, pp. 2763-2781.
براي C توزيع لاگ نرمال با ميانگين (N, mm) E-13×1.2 و ضريب تغييرات 0.5 در محاسبه قابليت اطمينان سكوي جاكت بكار رفته است.
M. Karimi, “Reliability analysis of tubular joints of offshore platforms based on fatigue cracks growth”, M.Sc. Thesis, offshore engineering, Sharif university of technology, January 2005.
قابل ذکر است كه DNV نيز براي C در شرايط محيط دريا 10-9(MN, m) × 3.89 را پيشنهاد كرده است.
Det Norske Veritas, “Rules for Design, Construction and Inspection of Fixed Offshore Structures”, DNV, 1977 (plus 1982 amendments).

## Slide 32
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
انتخاب و مشخصات آماری متغيرهاي تصادفي پايه
ضريب هندسي: از يك طرف محاسبه Y در اتصالات لوله‌اي مشكل و پيچيده مي‌باشد و از طرف ديگر اطلاعات موجود تنها براي اتصالات خيلي ساده دوبعدي در دسترس است. در کار حبیبی و همکاران، توزيع لاگ نرمال با ميانگين 1 و ضريب تغييرات 0/15 در نظرگرفته می شود.
ضريب تمرکز تنش: ضريب تمرکز تنش نيز بيشتر براي اتصالات با هندسه ساده دوبعدي موجود مي‌باشد، در حاليكه در سكوي واقعي اتصالات سه‌بعدي با هندسه پيچيده وجود دارد. در مرجع زیر ضريب تمركز تنش به­صورت يك متغير تصادفي با توزيع لاگ نرمال و ميانگين 2/5 و ضريب تغييرات 0/15 در نظرگرفته شده است. اين عدد 2/5 با توصيه DNV كه حداقل ضريب تمركز تنش در اتصالات لوله‌اي را 2/5 پيشنهاد مي‌كند، مربوط است. در هر صورت محاسبه ضريب تمركز تنش در يك سكوي واقعي با فرض روشهاي حل دوبعدي، خود داراي تقريب زيادي مي‌باشد. از طرف ديگر در يك سكو، چندصد المان خرابي وجود دارد كه محاسبه ضريب تمركز تنش براي همه آنها زماني بسيار طولاني لازم دارد. در کار حبیبی و همکاران نيز ضريب تمركز تنش به­صورت توزيع لاگ نرمال با ميانگين 2/5 و ضريب تغييرات 0/15 مدل مي‌شود.
Det Norske Veritas, “Rules for Design, Construction and Inspection of Fixed Offshore Structures”, DNV, 1977 (plus 1982 amendments).

## Slide 33
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
انتخاب و مشخصات آماری متغيرهاي تصادفي پايه
ضخامت جداره لوله
ضخامت جدار لوله گاهي به صورت ثابت درنظرگرفته مي‌شود و گاهي به صورت متغيرتصادفي، معمولاً وقتي ضخامت جدار لوله به­عنوان متغير تصادفي انتخاب مي‌شود، براي آن توزيع نرمال با ضريب تغييرات 0/01 تا 0/04 درنظرگرفته مي‌شود.
Hong, Y. J, Xing, J, and Wang, J. B,“A second-order third–moment method for calculating the reliability of fatigue”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 76, 1999, pp. 597-570.
M. Karimi, “Reliability analysis of tubular joints of offshore platforms based on fatigue cracks growth”, M.Sc. Thesis, offshore engineering, Sharif university of technology, January 2005.
درکار حبیبی و همکاران نيز براي ضخامت جداره لوله­ها توزيع نرمال با ضريب تغييرات 0/04 مورد استفاده قرار می­گیرد (ميانگين نيز همان مقدار اسمي ضخامت جداره لوله مورد نظر مي‌باشد).

## Slide 34
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
انتخاب و مشخصات آماری متغيرهاي تصادفي پايه
ضريب هندسي: از يك طرف محاسبه Y در اتصالات لوله‌اي مشكل و پيچيده مي‌باشد و از طرف ديگر اطلاعات موجود تنها براي اتصالات خيلي ساده دوبعدي در دسترس است. در کار حبیبی و همکاران، توزيع لاگ نرمال با ميانگين 1 و ضريب تغييرات 0/15 در نظرگرفته می شود.
ضريب تمرکز تنش: ضريب تمرکز تنش نيز بيشتر براي اتصالات با هندسه ساده دوبعدي موجود مي‌باشد، در حالي كه در سكوي واقعي اتصالات سه‌بعدي با هندسه پيچيده وجود دارد. در مرجع زیر ضريب تمركز تنش به­صورت يك متغير تصادفي با توزيع لاگ نرمال و ميانگين 2/5 و ضريب تغييرات 0/15 در نظرگرفته شده است. اين عدد 2/5 با توصيه DNV كه حداقل ضريب تمركز تنش در اتصالات لوله‌اي را 2/5 پيشنهاد مي‌كند، مربوط است. در هر صورت محاسبه ضريب تمركز تنش در يك سكوي واقعي با فرض روشهاي حل دوبعدي، خود داراي تقريب زيادي مي‌باشد. از طرف ديگر در يك سكو، چندصد المان خرابي وجود دارد كه محاسبه ضريب تمركز تنش براي همه آنها زماني بسيار طولاني لازم دارد. در کار حبیبی و همکاران نيز ضريب تمركز تنش به­صورت توزيع لاگ نرمال با ميانگين 2/5 و ضريب تغييرات 0/15 مدل مي‌شود.
Det Norske Veritas, “Rules for Design, Construction and Inspection of Fixed Offshore Structures”, DNV, 1977 (plus 1982 amendments).

## Slide 35
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
بررسی قابلیت اعتماد اتصالات بحرانی سکوی دریایی
در پژوهش حبیبی و همکاران، تحليل طيفي انجام شد. در تخمين عمرسازه­هاي دريايي، پارامترهايي مهم است که بسته به اين که دقت تحليل تا چه حدي بالا باشد، اين پارامترها لحاظ مي­گردد. از پارامترهايي که در تحليل خستگي اهميت دارند مي­توان به طيف امواج و جهت­ها، ميزان سهم هر جهت در خرابي سازه، هندسه جاکت، وزن جکت، خصوصيات ديناميکي جکت، هندسه تاپ سايد، وزن تاپ سايد، خصوصيات ديناميکي تاپ سايد، ميزان رشد گياهان دريايي (تاثيرگذار برروی نيروهاي هيدروديناميکي وارده برجکت.) و ميزان خوردگي اشاره نمود. در برخي مواقع براي دقت بيشتر، خصوصيات ديناميکي جکت و ميزان خوردگي نيز در نظر گرفته شده و تحلیل صورت مي­گيرد. پنج تحليل انجام پذيرفت:
تحليل 1: تحلیل استاتیکی سکو بدون درنظرگرفتن تاپ ساید و خوردگی،
تحلیل های 2 و 3: تحلیل دینامیکی سکو بدون درنظرگرفتن تاپ ساید جهت بررسی اثر خوردگی (تحلیل سوم بدون خوردگی)،
تحلیل های 4 و 5: تحلیل دینامیکی سکو به همراه تاپ ساید جهت بررسی اثر خوردگی (تحلیل چهارم بدون خوردگی).

## Slide 36
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
بررسی قابلیت اعتماد اتصالات بحرانی سکوی دریایی
موقعیت اتصالات بحرانی بر روی جاکت در تحلیل­های انجام شده

## Slide 37
قابليت اطمینان در سکوهای دریایی
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
ردیف | تحلیل اول |  |  | تحلیل دوم |  |  | تحلیل سوم |  |  | تحلیل چهارم |  |  | تحلیل پنجم |  | 
 | cj |  |  | cj |  |  | cj |  |  | cj |  |  | cj |  | 
1 | 402X | 1.40 | 0.0808 | 402X | 1.38 | 0.0838 | 6045 | 1.07 | 0.1401 | 402X | 1.29 | 0.0985 | 402X | 1.06 | 0.1446
2 | 6045 | 1.42 | 0.0778 | 6045 | 1.42 | 0.0778 | 402X | 1.21 | 0.1131 | 401X | 1.38 | 0.0838 | 401X | 1.18 | 0.1190
3 | 640L | 1.43 | 0.0764 | 401X | 1.43 | 0.0764 | 620L | 1.32 | 0.0934 | 620L | 1.41 | 0.0793 | 6045 | 1.29 | 0.0985
4 | 620L | 1.43 | 0.0764 | 640L | 1.46 | 0.0722 | 640L | 1.46 | 0.0722 | 640L | 1.46 | 0.0722 | 620L | 1.38 | 0.0838
5 | 401X | 1.46 | 0.0722 | 620L | 1.46 | 0.0722 | 401X | 1.50 | 0.0668 | 6045 | 1.47 | 0.0708 | 640L | 1.39 | 0.0823
6 | 610L | 1.47 | 0.0694 | 610L | 1.46 | 0.0722 | 6043 | 1.51 | 0.0655 | 610L | 1.49 | 0.0068 | 6043 | 1.40 | 0.0808
7 | 6043 | 1.48 | 0.0681 | 6043 | 1.48 | 0.0694 | 610L | 1.53 | 0.0630 | 630L | 1.50 | 0.0668 | 610L | 1.45 | 0.0735
8 | 630L | 1.55 | 0.0606 | 630L | 1.50 | 0.0668 | 630L | 1.54 | 0.0618 | 6043 | 1.51 | 0.0655 | 630L | 1.46 | 0.0722
9 | 302X | 1.51 | 0.0655 | 302X | 1.51 | 0.0655 | 302X | 1.56 | 0.0594 | 302X | 1.58 | 0.0571 | 302X | 1.59 | 0.0559
10 | 301X | 1.51 | 0.0655 | 301X | 1.51 | 0.0655 | 301X | 1.60 | 0.0548 | 301X | 1.58 | 0.0571 | 301X | 1.59 | 0.0559
بررسی قابلیت اعتماد اتصالات بحرانی سکوی دریایی
شاخص ایمنی و احتمال شکست اتصالات بحرانی (cj) سکوی دریایی برای تحلیل­های انجام شده

## Slide 38
آشنایی با مبانی مکانیک شکست تصادفی
با تشکر از حسن توجه حضار محترم