## Slide 1: کنترل تطبیقی رگلاتورهای خودتنظیم (بخش اول) Self Tuning Regulator (Part I)
یزدان باتمانی
دانشگاه کردستان

## Slide 2: مراحل طراحی یک سیستم کنترل
مدلسازی فرایند
طراحی قانون کنترل
پیاده سازی
ارزیابی عملکرد
رگولاتورهای خودتنظیم تلاشی برای خودکار کردن موارد فوق

## Slide 3: ساختار کلی STR

## Slide 4: تنوع روشها؟
امکان استفاده از ساختارهای مختلف جهت مدلسازی فرایند از جمله مدلهای غیرخطی
الگوریتم های مختلف جهت شناسایی پارامترهای مدل
روشهای متنوع جهت طراحی کنترلگر؟
پیاده سازی پیوسته در زمان، گسسته در زمان و یا هایبرید
استفاده از اصل certainty equivalence principle در تمام روش های طراحی
فرض ثابت بودن و ندانستن پارامترهای مدل فرایند بجای فرض تغییر پارامترها به منظور سادگی تحلیل

## Slide 5: روش غیرمستقیم
تخمین پارامتر
کنترلگر
فرایند
خروجی
y
u
uc
ورودی کنترل
خروجی
مطلوب
طراحی کنترلگر
اهداف کنترل
پارامترهای کنترلگر

## Slide 6: روش مستقیم
کنترلگر
فرایند
خروجی
y
u
uc
ورودی کنترل
خروجی
مطلوب
طراحی کنترلگر
اهداف کنترل
پارامترهای کنترلگر

## Slide 7: فرضیات روش های ارائه شده در این فصل
ساختار فرایند و کنترلگر خطی هستند.
فرایند تک ورودی-تک خروجی است.
از روش حداقل مربعات خطای بازگشتی برای تخمین پارامترها استفاده میشود.
از روش جایابی قطب برای سیستمهای deterministic استفاده میشود.
دلیل فرضیات فوق: ساده بودن روشها و در عین حال استفاده وسیع در مسائل عملی

## Slide 8: هسته اصلی روشهای ارائه شده در این فصل: جایابی قطب
معادلات سیستم
is monic
and are relatively prime.
اهداف کنترل:
1- طراحی کنترلگر به منظور قراردادن قطبهای سیستم حلقه بسته در محل های مناسب از پیش تعیین شده (پایدارسازی)
2- دنبال کردن ورودی مرجع توسط خروجی با کیفیتی از پیش تعیین شده

## Slide 9
یک فرم کلی از رگولاتورهای خطی
بخش پسخورد
بخش پیشخور
دو درجه آزادی
حل مسئله: تعیین چندجمله ایهای مجهول ، و برای رسیدن به اهداف 1 و 2

## Slide 10
فعلاً هدف اول: تعیین چندجمله ایهای و
معادله فوق معروف است به معادله Diophantine
قضیه: یک معادله Diophantine دارای جواب است اگر چندجمله ایهای و نسبت به هم اول باشند.
قضیه: اگر زوج و جواب معادله Diophantine فوق باشند، آنگاه زوج
نیز برای هر چندجمله ای دلخواه ، جواب معادله فوق هستند.
حل معادله Diophantine
محل مطلوب قطبهای حلقه بسته

## Slide 11: رسیدن به هدف دوم و یافتن چندجمله ای
مطلوبست ارتباط خروجی سیستم حلقه بسته و ورودی مرجع به صورت:
عوامل دخیل در دستیابی به هدف فوق ؟؟؟
داریم:
حذف صفرهای سیستم با قطبهای حلقه بسته به منظور؟
حذف کدام صفرها؟
بازنویسی چندجمله ای به صورت زیر
چندجمله ای monic

## Slide 12
چند رابطه؟
معادله Diophantine کاهش یافته
محاسبه

## Slide 13: علیت کنترلگر
سوال: جواب معادله Diophantine یکتا نیست. لذا تنها یک کنترلگر نخواهیم داشت. آیا تمام جوابها قابل قبولند؟ آیا مناسب ترینی وجود دارد؟
شرایط لازم برای علی بودن کنترلگر بدست آمده:
تبدیل این شرایط به شرط بر روی پارامترهای طراحی یعنی شرط روی

## Slide 14
از طرفی:
از طرف دیگر:

## Slide 15: الگوریتم جایابی قطب حداقل مرتبه
داده های مسئله: چندجمله ایهای سیستم و
پارامترهای طراحی:
چند جمله ایهای مشخص کننده سیستم مطلوب حلقه بسته و
چندجمله ای مشخص کننده محل سایر قطبهای حلقه بسته مطلوب
شرایط برای داشتن حداقل مرتبه

## Slide 16: گامهای طراحی
گام اول: بازنویسی چندجمله ای بصورت
گام دوم: حل معادله Diophantine کاهش یافته زیر با شرط
گام سوم: یافتن چندجمله ایهای و با استفاده از
گام چهارم: محاسبه قانون کنترل از رابطه

## Slide 17: حالات خاص
حذف تمام صفرهای سیستم
حفظ تمام صفرهای سیستم

## Slide 18: نگاهی به چندجمله ای
قطبهای رویتگر
قطبهای مطلوب حلقه بسته
صفرهای حذف شدنی فرایند

## Slide 19: مثال 1.3 کتاب Astrom
سیستم:
سیستم مطلوب حلقه بسته:
توجه به محل قطبهای سیستم مطلوب و بهره DC آن
MDPP با حذف صفر فرایند

## Slide 20: مثال 2.3 کتاب Astrom
سیستم:
چرا MDPP بدون حذف صفر فرایند؟
سیستم مطلوب حلقه بسته:
تعیین با توجه به؟

## Slide 21: مثال
تابع تبدیل سیستم
گسسته سازی سیستم با انتخاب زمان نمونه­برداری و استفاده از دستور c2d
بهره DC سیستم زمان گسسته برابر که حدوداً برابر بهره DC سیستم پیوسته در زمان

## Slide 23: جایابی قطب بدون حذف صفرهای سیستم
سیستم داده شده، سه قطب و دو صفر دارد، لذا:
بدون حذف صفرهای فرایند
داریم:

## Slide 24
با انتخاب؟
جواب معادله Diophantine
لذا

## Slide 25
دلیل وجود فراجهش بسیار زیاد؟

## Slide 27: جایابی قطب با حذف صفرهای سیستم
حذف هر دو صفر سیستم؟

## Slide 28
جواب معادله Diophantine
لذا

## Slide 29
دلیل عدم وجود فراجهش؟

## Slide 31: مقایسه نتایج
روش | حداکثر فراجهش | انتگرال خطا
بدون حذف صفر | 251 درصد | 105
با حذف صفر | صفر | 42

## Slide 32: حل معادله Diophantine
1- تعریف ماتریس زیر موسوم به ماتریس سیلوستر

## Slide 33
2- استفاده از رابطه زیر
که: