## Slide 1: کنترل تطبیقی رگلاتورهای خودتنظیم PID Self Tuning PID
یزدان باتمانی
دانشگاه کردستان

## Slide 2: چرا کنترل خود تنظیم PID؟
روش های دیگر کنترل تطبیقی:
نیاز به اطلاعات اولیه از دینامیک فرایند
انتخاب مناسب زمان نمونه برداری
روشی برای پیش کنترل فرایندها به منظور دست یابی به اطلاعات اولیه

## Slide 3: ساختار کلی PID
فرایند
خروجی
y
u
uc
خروجی
مطلوب
k
+
+
+
+
_
کنترل کننده
پیش بینی؟
e

## Slide 4: اثرات بخش های مختلف (سرانگشتی)
خطای حالت دائم | زمان نشست | فراجهش | 
کاهش | افزایش | افزایش | بخش تناسبی
حذف | افزایش | افزایش | بخش انتگرالی
تغییر ناچیز | کاهش | کاهش | بخش مشتقی

## Slide 5: مثال

## Slide 14: تنوع روشهای طراحی
روش زیگلر-نیکولز حلقه باز
روش زیگلر-نیکولز حلقه بسته
روش تنظیم بر اساس پاسخ فرایند
روش های تنظیم بهینه
...

## Slide 15: روش زیگلر-نیکولز حلقه باز
تحریک فرایند با اعمال پله واحد و ثبت پاسخ پله آن

## Slide 16
 |  |  | کنترل کننده
 |  |  | تناسبی
 |  |  | انتگرالی
 |  |  | مشتقی
 |  |  | کنترل کننده
 |  |  | تناسبی
 |  |  | انتگرالی
 |  |  | مشتقی
محدودیت ؟؟؟
عیب: حلقه باز بودن؟
کاهش اثر اغتشاش

## Slide 17: روش زیگلر-نیکولز حلقه بسته
بستن حلقه فیدبک، صفر کردن بخش های انتگرالی و مشتقی، افزایش بهره تناسبی، رسیدن به مرز ناپایداری

## Slide 18
 |  |  | کنترل کننده
 |  |  | تناسبی
 |  |  | انتگرالی
 |  |  | مشتقی
 |  |  | کنترل کننده
 |  |  | تناسبی
 |  |  | انتگرالی
 |  |  | مشتقی
محدودیت ؟؟؟
معایب ؟؟؟
رسیدن به فراجهش کمتر از 25 درصد

## Slide 19: روش مبتنی بر فیدبک رله ای
???

## Slide 20: تنظیم روی خط ضرایب

## Slide 21: مثال

## Slide 23: استفاده از فیدبک رله ای

## Slide 25: اثر تغییر پارامترهای فرایند

## Slide 26: اشباع عملگر
مشکل ایجاد شده؟
راه حل؟

## Slide 27: ساختار کلی با در نظر گرفتن اشباع
فرایند
خروجی
y
v
uc
خروجی
مطلوب
k
+
+
+
+
_
e
u
اشباع عملگر=باز شدن حلقه فیدبک؟

## Slide 28: مثال

## Slide 31: مثال: فرایند انتگرالی

## Slide 32: راه حل ها
1- محدود کردن ورودی مرجع (کاربرد در فرایندهای انتگرالی یا با بهره بالا)
2- قطع انتگرال گیری
3- محدود کردن انتگرال گیری

## Slide 33: قطع انتگرال گیری
فرایند
خروجی
y
v
uc
0
k
+
+
+
+
_
e
u
+
_
0=
عیب اصلی؟

## Slide 34: محدود کردن انتگرال گیری
فرایند
خروجی
y
v
uc
k
+
+
+
+
_
e
u
+
_
+
+
انتخاب مناسب برای